## Slide 1: Sisteme de operare
Dispozitive de Intrare/Ieșire

## Slide 2: Cuprins
tipuri de dispozitive
comunicarea cu dispozitivele
tipul de operații I/O
  kernel preemtiv/ne-preemtiv

## Slide 3: Bibliografie
Modern Operating Systems
  Capitolul 5
    5.1
    5.2
    5.3
Operating Systems Concepts
  Capitolul 13
    13.1
    13.2
    13.3
    13.4
    13.5

## Slide 4: Top view

## Slide 5: Sistemul de Intrare și Ieșire

## Slide 6: Dispozive

## Slide 7: Dispozitiv
Controller
  un procesor care controlează dispozitivul
    probabil are firmware
Registre (port-uri)
  pentru schimb de date
Sistem de conectare

## Slide 8: Registre
data-in register
data-out register
status register
  READY / BUSY
control register
  trimiterea comenzilor

## Slide 9: Tipuri de dispozitive (transfer)
Caracter
  transferul de date se face la nivel de byte
Block
  transferul de date se face doar în blocuri

## Slide 10: Tipuri de dispozitive (acces)
Serial
  transferul de date se face doar serial
    nu se poate face seek
Aleator
  transferul de date se face către orice poziție
    se poate face seek

## Slide 11: Tipuri de dispozitive (timp)
Sincron
  perifericul transferă date doar la cerere
Asincron
  perifericul transferă date oricând

## Slide 12: Comunicarea cu dispozitivele

## Slide 13: Comunicarea cu dispozitivele
Port mapped I/O
  spațiu de adrese separat de RAM
  instrucțiuni separate
Memory mapped I/O
  partajarea spațiului de cu RAM
  aceeleași instrucțiuni pentru accesul la memorie

## Slide 14: Sistemul de Intrare și Ieșire

## Slide 15: Port Mapped I/O

## Slide 16: Memory Mapped I/O

## Slide 17: Port vs Memory Mapped I/O
Port Mapped
Spațiu de adrese diferit
Instrucțiuni speciale
Mai rapid
Memory Mapped
Ocupă RAM
Trebuie dezactivat cache-ul
Folosește memoria virtuală
Magistrală mai complex
Mai lent

## Slide 18: Tipuri de interacțiune
Programmed I/O (PIO)
  polling (busy waiting)
  interrupts
Direct (Virtual) Memory Access
  DMA / DVMA

## Slide 19: Polling
while (STATUS != READY);
for (int p = 0; p < BUFFER_SIZE; p++)
{
DATA_OUT = data[p];
while (STATUS != READY);
}

## Slide 20: Interrupts
Se repetă

## Slide 21: Interrupts
int p = 0, bool sending = false;
void handle_interrupt() {
if (p < BUFFER_SIZE) {
DATA_OUT = data[p]; p = p + 1;
}
else { disable_interupt(); sending = false; send_done(); }
}
bool send() {
if (!sending) {
p = 0; sending = true; enable_interrupt();
return true;
}
return false;
}

## Slide 22: Direct Memory Access

## Slide 23: Direct Memory Access
bool sending = false;
void handle_dma_interrupt () {
sending = false; disable_dma_interupt ();
send_done ();
}
bool send () {
if (!sending) {
sending = true;
DMA_DATA = &data;
DMA_LEN = BUFFER_SIZE;
enable_dma_interrupt ();
return true;
}
return false;
}

## Slide 24: Direct Memory Access
Nu încarcă procesorul
Blochează din când în când magistrala
  Procesorul poate accesa memoria cache

## Slide 25: Drivere

## Slide 26: Tipuri de operații IO

## Slide 27: Tipuri de operații IO
Sincrone
Asincrone

## Slide 28: Sincrone
Blocante
  daca așteaptă date
  read, write
Ne-blocante
  nu așteaptă date, întorc buffer gol
  read, write (O_NONBLOCK)

## Slide 29: Secvența I/O

## Slide 30: Subsistemul de IO
Cache
Buffer de date
Rearanjarea cererilor

## Slide 31: API de intrare și ieșire

## Slide 32: API
Inițializare
Control
Transfer date

## Slide 33: API Sincron
Dispozitive block/character
  inițializare: open, close
  control: ioctl
  transfer: read, write
Dispozitive de rețea
  inițializare: socket, shutdown
  control: setsockopt, getsockopt
  transfer: recv, send

## Slide 34: API Asincron
Dispozitive block/character
  inițializare: open, close
  control: ioctl
  transfer:
    read, write + select, poll, epoll
    aio_read, aio_write, aio_suspend
Dispozitive de rețea
  inițializare: socket, shutdown
  control: setsockopt, getsockopt
  transfer: recv, send + select, poll, epoll

## Slide 35: IO Completion Port
Orice obiect: HANDLE
  fișier, socket, etc.
Flag: OVERLAPPED

## Slide 36: MSG_ZEROCOPY
if (setsockopt(fd, SOL_SOCKET,SO_ZEROCOPY,&one, sizeof(one)))
error(1, errno, "setsockopt zerocopy");
ret = send(fd, buf, sizeof(buf), MSG_ZEROCOPY);
Nu se mai copiază într-un buffer intermediar

## Slide 37: Scatter
Se iau mai multe cereri
Se face un singur apel către dispozitiv

## Slide 38: Cuvinte cheie
dispozitiv caracter
dispozitiv block
acces serial
acces aleator
Port Mapped IO
Memory Mapped IO
operații sincrone
operații blocante
operații asincrone
dispozitiv rețea
subsistem IO
PIO
DMA
IOCompletion Port
zero-copy
scatter

## Slide 39: Întrebări